州环评（花垣）〔2022〕4号

湘西自治州生态环境局

关于中国石油湖南销售分公司花垣县凉水井

加油站改建项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司：

你公司报来的《关于报批<中国石油湖南销售分公司花垣县凉水井加油站改建项目环境影响报告表>的申请》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、中国石油湖南销售分公司花垣凉水井加油站成立于2004年，位于花垣县花垣镇凉水井村（坐标：东经109度26分58.224秒，北纬28度34分20.615秒）。项目占地面积为1060m2，设有0#柴油罐1个（30m3）、92#汽油罐1个（30m3）、加油机2台。年加油量约为1200t，为三级加油站。该加油站环评文件于2004年5月通过原花垣县环保局审批，2017年4月通过环保验收。为增大加油能力，建设单位拟在原址上对加油站进行改建，本次改建的工程内容为：

①拆除现有的2个SF双层油罐，新购2个30m3的汽油罐、1个30m3的柴油罐，均为SF双层油罐；

②拆除现有2台双枪双油品自吸泵加油机，新购1台汽油四枪四油品潜油泵加油机（汽油枪自带油气回收）、1台柴油双枪双油品潜油泵加油机；

③拆除现有二层框架结构站房一座（包含杂物间、便利店、办公室、值班室、配电间、加工间、餐厅等），建筑面积117平方米；新建二层框架结构站房一座（一层主要为便利店和值班室，二层为员工休息室、厨房、活动室），层高6.55m，建筑面积140.46m2；

④拆除钢结构罩棚一座，水平投影面积318.24m2；新建钢结构罩棚一座，水平投影面积136m2（8.0m×17.0m，H净高=6.0m）；

⑤拆除砖混结构公厕一座，新建砖混结构公厕一座；配套建设消防器材间、危废暂存柜、配电室等；

项目改建后共设储油罐3个，分别为92#汽油（30m3）、95#汽油（30m3）、柴油储油罐（30m3）各1个，均为SF双层油罐。加油岛1座，加油机2台，加油枪6台。预计销售汽油750吨/年、柴油750吨/年，改建后加油站等级仍为三级加油站。项目总投资380万元，其中环保投资 51.6万元。

项目符合国家产业政策，选址符合相关要求，根据长沙博大环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论及专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防控措施前提下，项目建设的不利环境影响可得到有效控制和减缓，从环境保护的角度，同意环评报告表提出的地点、性质、建设内容、生产工艺和拟采取的环境保护措施。

二、建设单位在工程建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、做好项目整体规划，合理布局，给水、排水、通信、电力、消防等设施同步建设到位，确保建筑距离满足公路建筑控制区范围、总平面布置达到《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

2、注重施工期环境管理。做好施工期水、噪声、渣土、扬尘污染防治工作，做到文明施工。施工结束后，落实临时占地恢复措施。

3、加强水污染防治工作。项目区内实行雨污分流，规范建设站内给排水管网，各种管线应标识清晰。初期雨水经初期雨水收集池处理后排入市政雨水管网。经隔油处理后的场地冲洗废水与生活污水进入化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。做好油罐区、卸油区、加油区、危废暂存间、隔油池、化粪池等区域防渗处理措施，防止地下水污染。

4、强化大气污染防治措施。项目采用地埋式双层罐，卸油、加油环节配备油气回收系统，油气回收管线设置应符合相关要求，并由有资质单位设计与施工，减少油品装卸、储存和加油过程无组织废气产生和排放。

5、规范固体废物管理。固体废物实行分类收集和处理，生活垃圾定点收集后由环卫部门集中处理，隔油池油泥、含油抹布及手套、加油枪废滤芯、油品包装物、含油废沙等分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。地下储油罐清洗油泥由清洗公司带走处理，不在站内暂存。建立危险废物管理台帐，危险废物暂存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，禁止将危险废物混入一般固体废物进行收集、贮存和处置。

6、防治噪声污染。优化平面布局和设备选型，采取隔声、减振、加强绿化、设置减速禁鸣标志等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》限值。

7、落实环境风险防范措施。按要求配备消防设备和物资，安装可燃气体报警装置及防静电、防雷设施；严格按照危险化学品安全管理有关要求，加强油品储存、运输及使用过程的安全管理；建立环境管理机构和制度，修订、完善突发环境事件应急预案并报我局备案。

三、工程在初步设计阶段应按环评批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件下达之日起，如超过5年开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、严格执行环境保护“三同时”制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

湘西自治州生态环境局

2022年8月9日

抄送：花垣县生态环境保护综合行政执法大队，长沙博大环保科技有限公司