州环评（花垣）〔2022〕6号

湘西自治州生态环境局

关于花垣县城乡环卫一体化PPP项目城区垃圾中转站工程环境影响报告表的批复

花垣中联环境产业有限公司：

你公司报来的《关于申请对<花垣县城乡环卫一体化PPP项目城区垃圾中转站工程环境影响报告表>批复的报告》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、花垣县城乡环卫一体化PPP项目城区垃圾中转站工程为城区生活垃圾收集转运体系建设的主要内容，选址位于花垣县花垣镇衡阳路（地理坐标：E109°29′443.683″，N28°35′12.675″）。项目总占地面积7641.62平方米，总投资1600万元（其中环保投资45.3万元），设计垃圾转运量为250t/d。垃圾收运范围为花垣县城区及周边凉水井村、马其洛村、佳民村、花桥村、洞溪坪村、朝料村、南门村、望城坡等村寨，经中转站压缩后转运至吉首市垃圾焚烧发电厂。主要建设内容包括：（1）垃圾收运系统：购置垃圾勾臂车6辆，垃圾清运车3辆，吸污车1辆；（2）主体工程：主站房一座，建筑面积2420.64m2，钢架结构，包括压缩转运车间、垃圾车卸料平台等，站内设置2座水平直压式压缩机；（3）消防、绿化、办公等辅助工程；（4）供水供电等公用工程；（5）环保工程。

项目符合国家产业政策，选址符合相关要求，根据花垣县林业局《关于花垣县城乡环卫一体化PPP项目城区垃圾中转站地块涉自然保护地的情况说明》、长沙博大环保科技有限公司编制的环评报告表分析结论及专家评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防控措施的前提下，项目建设的不利环境影响可得到有效控制，从环境保护的角度，同意环评报告表提出的项目性质、地点、规模、工艺及环境保护措施。

二、建设单位整改和完善过程中，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、做好项目整体规划，优化布局，确保满足《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（建标117—2009）中平面布置要求。

2、加强施工环境管理，落实废水、废气、废渣、噪声等污染防治措施，做到文明施工。

3、防治大气污染。垃圾卸料、压缩产生的恶臭及粉尘经过植物液喷淋除臭系统、抽风除尘除臭系统处理达标后通过15m排气筒外排，垃圾收集、转运过程密闭运输，压缩过程全密闭作业，渗滤液暂存池采取封闭措施。实现垃圾“即来即压、即压即运”，缩短垃圾存放时间，降低恶臭污染。做好站内地面硬化、绿化、美化工作。

4、强化水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则规范建设给排水管网，各种管线应标识清晰，落实分区防渗措施。初期雨水经沉淀处理后接入市政管网；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入花垣县城市生活污水处理厂，冲洗废水、垃圾渗滤液、抽风除尘除臭系统废液等生产废水通过密闭槽罐车运往花垣县城市生活污水处理厂，经深度处理达标后排入花垣河。

5、规范固体废物管理。固体实行分类收集和处理，生活垃圾及抽风除尘除臭系统收集的粉尘经中转站压缩后转运至吉首市垃圾焚烧发电厂。

6、加强噪声污染防治。合理布局厂房，优化设备选型，选用低噪声低能耗设备。高噪声设备应采取减震、隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》限值。

7、落实自行监测措施。按照环评报告表及排污单位自行监测相关技术要求，制定自行监测计划，做好垃圾中转站及周边环境自行监测工作，及时上报监测信息。

8、严格控制污染物排放总量。根据环评报告表，核定项目污染物总量指标为：COD 0.28t/a，NH3-N 0.04t/a。项目正式投运前，应按要求完善排污许可手续。

9、落实环境风险防范措施。建设单位应建立健全环境管理制度，明确环保专职人员。加强设备维护和管理，确保污染防治设施正常运行，污染物长期稳定达标排放，严防环境风险事故发生。

三、建设单位应按环评报告表及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。环境影响报告表经批准后，若项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件下达之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、严格执行环境保护“三同时”制度，按规定程序实施竣工环境保护验收。

湘西自治州生态环境局

2022年12月7日

抄送：花垣县生态环境保护综合行政执法大队，长沙博大环保科技有限公司